## Slide 1: Faktory ohrožující historické knihovní fondy v interiérových zámeckých knihovnách
Národní knihovna České republiky
Mgr. Jitka Neoralová, Ing. Petra Vávrová, PhD.
Odbor ochrany knihovních fondů NK ČR
e-mail: petra.vavrova@nkp.cz

## Slide 2: Metodika: Preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ - Projekt NAKI: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR – DF12P01OVV024
Cíl: Efektivní ochrana historických knihovních fondů, uložených v interiérových knihovnách ve veřejně přístupných památkových objektech.
Cílová skupina: vlastnící a správci knihovních fondů, restituenti historických knihoven, církevní instituce spravující knihovny.

## Slide 3: Materiály knižní vazby
Kniha je tvořena především organickými materiály
  Papír
  Kůže
  Pergamen
  Dřevo
  Textil
Anorganické materiály tvoří kování knih, spony, dekorativní prvky na deskách.

## Slide 4: Rizikové faktory
Vnitřní faktory
  Složení materiálu
  Aditiva
  Čistota surovin a vody
Vnější faktory
  Vlhkost
  Teplo
  Světlo
  Plynné látky a prach
  Biologické napadení
  Lidský faktor
Materiály organické i anorganické jsou shodně ohroženy jmenovanými faktory, ale reagují rozdílně.

## Slide 5: Relativní vlhkost
Doporučená relativní vlhkost (RV) 50±5 %
  Vysoká RV: kyselá hydrolýza celulózy, napadení plísněmi, aktivace lepidel a barevných vrstev, rozměrové změny hygroskopických materiálů.
  Nízká RV: snížení mechanických vlastností, rozměrové změny, deformace, křehnutí i rozpad.
Knižní vazba se skládá z různých materiálů, reagujících odlišně na kolísající, nízké či vysoké RV. Vhodným řešením je kompromis mezi hladinami RV v rozsahu asi 45 až 60 %, bez extrémních výkyvů.
Při transportu knih mezi prostory s rozdílným klimatem je nezbytná aklimatizace.

## Slide 6: Teplota
Doporučená teplota pro knihy je 18±2 °C
Akceptovány jsou pozvolné změny teploty během roku v rozmezí 13-21 °C.
Destrukční účinek teploty je dán vlivem vlhkosti
Rychlost chemických reakcí stoupá s teplotou
Vyšší teplota (24°C) zvyšuje aktivitu hmyzu

## Slide 7: Doporučené hodnoty podle normy ISO/DIS 11799
Materiál | Teplota (°C) |  |  | Relativní vlhkost (%) |  | 
 | Minimum | Maximum | Akceptovatelné změny | Minimum | Maximum | Akceptovatelné změny
Papír v depozitáři | 2 | 18 | ± 1 | 30 | 50 | ± 5
Papír ve studovně | 14 | 18 | ± 1 | 30 | 50 | ± 5

## Slide 8: Světlo
Světlo je výrazným faktorem poškozující organické materiály
Působení světla je kumulativní a nevratné
Negativně mění fyzikálně-mechanické vlastnosti a vyvolává fotochemické reakce

## Slide 9: Světlo
Kategorie |  | Stabilita | Intenzita osvětlení (lux) | Maximální doba expozice (týdny v roce) | UV záření (µW/lm)
1 | vodové barvy, kvaše, koláže,miniatury, tisky a kresby, poštovní známky, rukopisy, tapety, všechny textilie, barvená kůže, etnografické předměty a přírodovědné sbírky | zvláště citlivé | 30 - 50 | 4 | 10
2 | plasty, syntetické pryskyřice, olejové a temperové barvy, dřevo, evropské a orientální laky, nebarvená kůže, kosti, rohovina, slonovina, želvovina, apod. | dosti citlivé | do 200 | 12 | 75
3 | sklo, barevné glazury, emaily, drahé kameny, | citlivé | 300 | 24 | 75

## Slide 10: Prach
Pevné částice převážně saze a popílek, obsahuje abrazivní částice i spóry plísní
Váže na povrch materiálu vlhkost a polutanty
Zdroje prachu
  Vnější:
    topeniště
    spalovací motory
    stavební práce..
  Vnitřní:
    Omítky
    podlahy, interiérové doplňky…

## Slide 11: Plynné polutanty
Atmosférické znečištění
Nebezpečné v kombinaci se vzdušnou vlhkostí
Zdroj
  Vnější: oxidy síry (topeniště), ozón (automobily)
  Vnitřní: organické kyseliny (laky, dřevo, dřevitý papír, lepidla, tmely), ozón (kopírky)

## Slide 12: Plynné polutanty
Látka | Přípustná koncentrace [μg.m-3]
SO2 |  1
NOx |  5
O3 |  25
CO2 |  4,5
HCl, CH3COOH, HCHO | nutnost pravidelné kontroly
jemné prachové částice |  75

## Slide 13: Biologické napadení
Mikrobiologičtí škůdci
  Plísně
  Bakterie
  Houby
Hmyz
  Červotoč, rybenka, pisivka: dřevo, papír a rostlinná vlákna
  Mol, rušník: živočišné materiály, vlna, kožešiny
Obratlovci
  Hlodavci
  Ptáci
  Drobné šelmy a domácí zvířata

## Slide 14: Lidský faktor
Návštěvnický provoz
  Výkyvy klimatu
  Prašnost
  Mechanické poškození
Nešetrná manipulace
  Mechanické poškození (pád, namáhání vazby, oděr..)
  Chemické poškození (polití, jídlo, otisky prstů, čisticí prostředky..)
Vandalství
  Nehody i úmyslné – vyřezávání iluminací i listů, skvrny, polití
Krádeže
Vojenský konflikt
  Náhodné i cílené zničení památky

## Slide 15: Živelní pohromy
Povodeň, záplava
Požár
Vichřice
Zemětřesení

## Slide 16: Faktory ohrožující historické knihovní fondy v interiérových zámeckých knihovnách
Klimatické parametry památkových objektů
  Stavební materiál a provedení budovy
  Rozměrná okna
  Podlahové krytiny
  Zdivo
Vliv exteriéru na úložné podmínky v místnosti z nejbližšího okolí
  Průmysl a lidská sídla
  Automobilový provoz
Vliv mobilií a vlastní materiály exponátu
  Památkové interiéry jsou chráněny jako celek
  Rizikové jsou dřeva (tvrdá – kyselé polutanty) a živočišné materiály (uvolňující se
Návštěvnický provoz v interiérových knihovnách
  Zvýšené teplo a vlhko
  Proudění vzduchu
  Prašnost
  Mechanické poškození

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Metodika: Preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ byla vytvořena díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR - Projekt NAKI: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR – DF12P01OVV024